三水区人民政府关于三水区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定的通告

（征求意见稿）

为加强三水区河湖和水利工程设施的管理与保护，提高公民保护意识，维护公共利益安全，根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《广东省水利工程管理条例》等有关规定，三水区人民政府依法划定三水区河湖管理范围及水利工程管理与保护范围，现将有关事项通告如下：

一、河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定标准

1 河道管理范围

1.1北江大堤按背水坡堤脚线后退50米（城镇建设集中地区）或100米（非城镇建设集中地区）划定；

1.2樵桑联围按背水坡堤脚线后退50米划定；

1.3险段堤围按背水坡堤脚线后退50米划定；

1.4除上述情况以外，按背水坡堤脚线后退30-50米划定；

1.5设有干堤和子堤的，按干堤按相应的后退距离要求划定；

1.6无堤围的河道，按历史最高洪水位或行洪控制线，按有堤围段相应的后退距离要求划定。

2 河涌管理范围

2.1主干河涌

按堤围背水坡堤脚线（有堤围）或最高水位岸线（无堤围）后退20米划定；

2.2支涌

按堤围背水坡堤脚线（有堤围）或最高水位岸线（无堤围）后退8米划定。对于实施难度较高的区段，划定标准可适当降低，但不得低于5米。

3 水利工程管理范围和保护范围

3.1堤防工程

堤防工程的管理范围，一般应包括以下工程和设施的建筑场地和管理用地：

（1）堤身，堤内外戗堤，防渗导渗工程及堤内、外护堤地。

（2）穿堤、跨堤交叉建筑物：包括各类水闸、船闸、桥涵、泵站、鱼道、伐道、道口、码头等。

（3）附属工程设施：包括观测、交通、通信设施、测量控制标点、护堤哨所、界碑里程碑及其他维护管理设施。

（4）护岸控导工程：包括各类立式和坡式护岸建筑物，如丁坝、顺坝、坝垛、石矾等。

（5）综合开发经营生产基地。

（6）管理单位生产、生活区建筑：包括办公用房屋、设备材料仓库、维修生产车间、砂石料堆场、职工住宅及其他生产生活福利设施。

管理范围：堤防管理范围从堤防内（背水坡）、外（迎水坡）坡堤脚算起，并应根据工程级别结合当地的自然条件、历史习惯和土地资源开发利用等情况综合分析确定，划定标准如下：

（1）二级堤防

管理范围从堤防内外坡堤脚算起每侧50米。

（2）四级堤防

管理范围从堤防内外坡堤脚算起每侧20-30米。

（3）五级及以下等级堤防

管理范围从堤防内外坡堤脚算起每侧10-20米。

保护范围：

堤防保护范围在管理范围边界外延划定，堤防程区、生产区的主体建筑物不少于二百米，其他附属建筑物不少于五十米；

3.2 水库

管理范围：

小（一）型水库

①库区，即水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下的土地和水域；

②主、副坝下游坝脚线后退30米划定；

③挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的主体建筑物占地范围及其周边外延30米。

小（二）型水库

①库区，即水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下的土地和水域；

②主、副坝下游坝脚线后退20米划定；

③挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的主体建筑物占地范围及其周边外延20米。

保护范围：

水库保护范围在管理范围边界外延划定：

①库区，水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以上至第一道分水岭脊之间的土地；

②水库的工程区、生产区的主体建筑物不少于200米，其他附属建筑物不少于50米。

3.3 水（船）闸工程

管理范围：水（船）闸工程管理范围是指水闸工程各组成部分（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）的覆盖范围以及水闸上、下游、两侧的宽度，根据水闸规模不同，按以下标准进行划定。

中型水（船）闸：水闸工程各组成部分（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）的覆盖范围以及水（船）闸所控河涌上、下游50—300米，两侧30米。对于实施难度较高的，两侧方向可与所在河涌管理范围界线一致。

小（一）型水（船）闸：水闸工程各组成部分（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸联接建筑物等）的覆盖范围及水（船）闸所控河涌上、下游30—200米，两侧20米。对于实施难度较高的，两侧方向可与所在河涌管理范围界线一致。

小（一）型以下水闸：按水闸四边外边线外扩10m。

对于实施难度较高的，可按围墙线、土地征用线或经批复的用地红线划定管理范围。

保护范围：

水（船）闸工程保护范围在管理范围边界外延划定：水闸工程区的主体建筑物外拓200米划定，其他附属建筑物外拓不少于50米。

3.4 泵站（排灌站）工程

管理范围：是指主要建筑物、工程附属设施占地范围及其周边，根据泵站（排灌站）规模不同，按以下标准进行划定。

中型泵站（排灌站）：主要建筑物、工程附属设施占地范围及周边外延30米。

小（一）型等级泵站（排灌站）：主要建筑物、工程附属设施占地范围及周边外延20米。

小（一）型以下等级泵站（排灌站）：主要建筑物、工程附属设施占地范围及周边外延10米。

对于实施难度较高的，可按围墙线、土地征用线或经批复的用地红线划定管理范围。

保护范围：

泵站（排灌站）工程保护范围在管理范围边界外延划定，泵站（排灌站）工程区、生产区的主体建筑物外拓200米，其他附属建筑物外拓不少于50米。

3.5 湖泊

湖泊管理范围为湖泊设计洪水位以下的区域，包括湖泊水体、湖盆、湖洲、湖滩、湖心岛屿、湖水出入口，以及湖水出入的涵闸、泵站等工程设施及其管理范围。湖泊岸线带已建设堤防的，应按有关规定划定湖泊管理范围。

二、河湖及水利工程管理要求

划定河湖管理范围和水利工程管理与保护范围目的是规范和加强水利工程设施的保护，具体要求如下：

（一）任何单位和个人不得侵占水利工程管理范围内的土地和水域。国家建设需要征用管理范围内的土地，应当征得有管辖权的水行政主管部门同意；

（二）水利工程保护范围内的土地，其权属不变，但必须按水利法规的相关规定限制使用。

（三）在水利工程管理范围和保护范围内新建、扩建和改建的各类建设项目，在建设项目开工前，其工程建设方案应当经水行政主管部门审查同意。在通航水域的，应当征得交通行政主管部门同意。需要占用土地的，在水行政主管部门对该工程设施的位置和界限审查批准后，建设单位方可依法办理开工手续；工程施工应当接受水行政主管部门的检查监督，竣工验收应当有水行政主管部门参加。
   （四）在相关河湖及水利工程设施管理范围内禁止下列行为：
    1.兴建影响水利工程安全与正常运行的建筑物和其他设施；
    2.围库造地；
    3.爆破、打井、采石、取土、挖矿、葬坟以及在输水渠道或管道上决口、阻水、挖洞等危害水利工程安全的活动；

4.倾倒土、石、矿渣、垃圾等废弃物；
    5.在江河水域内炸鱼、毒鱼、电鱼和排放污染物；
    6.损毁、破坏水利工程设施及其附属设施和设备；
    7.在坝顶、堤顶、闸坝交通桥行驶履带拖拉机、硬轮车及超重车辆，在没有路面的坝顶、堤顶雨后行驶机动车辆
    8.在堤坝、渠道上垦植、铲草、破坏或砍伐防护林；
    9.其他有碍水利工程安全运行的行为。
    （五）在水利工程保护范围内，不得从事危及水利工程安全及污染水质的爆破、打井、采石、取土、陡坡开荒、伐木、开矿、堆放或排放污染物等活动。

（六）因建设需要迁移水利设施或造成水利设施损坏的，建设单位应当采取补救措施或按重置价赔偿；影响水利工程运行管理的，应当承担相应的管理维修费用。

（七）不得在水利工程管理和保护范围内建设污染水体的生产经营项目。已经兴建的，必须采取补救措施，防治水质污染。

特此通告。

附件：

- 佛山市三水区河湖管理范围划界成果图

- 佛山市三水区水利工程管理和保护范围划界成果图

佛山市三水区人民政府

2020年12月15日

# Footnotes

漫水河在《三水区主要河道河长名录》中归类为河道，在《佛山市城市蓝线划定规划》中归类为主干河涌，城市蓝线按背水坡堤脚线后退20米进行管控。本次河湖划界工作中延续城市蓝线管理要求，漫水河管理范围按堤围背水坡堤脚线后退20米划定。