主动公开                        佛三环复〔2021〕29号

关于《佛山市源生祥食品有限公司建设项目

环境影响报告表》审批意见的函

佛山市源生祥食品有限公司：

你公司报来由广州市水凌源环保科技有限公司编制的《佛山市源生祥食品有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，统一项目代码：2020-440607-14-03-015500）等材料已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下：

一、你公司及广州市水凌源环保科技有限公司对报批材料的真实性负责，对《报告表》的评价结论负责，你公司谨慎选择治理工艺，并对生产过程中的安全生产负责。

二、项目位于佛山市三水区西南街道金淼路5号联东双创园1座101（中心地理位置：北纬23°5′55.10″、东经112°50′18.54″），项目占地面积513.06平方米、建筑面积1539.18平方米。项目总投资800万元，其中环保投资50万元。项目主要生产、销售食品，年生产速冻点心300吨、烘烤类食品100吨、油炸类食品100吨。项目劳动定员为20人，均不在厂内食宿，年工作300天，一班制，每班8小时。

根据《报告表》评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求，其建设从环境保护角度可行。

- 项目须严格按《报告表》的要求落实各项环境保护措施，执行各项污染物排放标准，并重点做好如下工作：

（一）项目清洗废水（1888吨/年）和生活污水（216吨/年），经处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及金本污水处理厂进水浓度较严者后，经市政管网排入金本污水处理厂进行处理。

（二）项目投料和搅拌工序产生的粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；项目油炸和烘烤工序产生的油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中型规模标准限值；烘烤、油炸和蒸煮工序用天然气为燃料，年耗天然气约9万立方米/年，燃烧废气达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中的燃气标准的要求。

（三）项目必须合理布局厂房和设备，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

（四）项目产生的固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，做好分类管理并建立台账。危险废物交由有资质的单位处理，一般工业固体废物委托具备资格和能力的单位处理。各类固废厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）等要求；建筑垃圾、生活垃圾分类管理并交由相关部门分类处理。

（五）规范设置排污口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《佛山市环境保护局关于全面推进工业企业污水排放口及给排水系统规范化管理的通知》（佛环〔2018〕66号）要求执行。

- 核定项目水污染物总量控制指标计入金本污水处理厂的总量控制指标，不另行安排。核定全厂大气污染物年排放总量指标：二氧化硫0.02吨/年、氮氧化物0.14吨/年。根据《佛山市排污权有偿使用和交易管理试行办法》（佛府办〔2020〕19号），本批复中需要新增的排污总量指标，应当在依法申领（或变更）排污许可证前，通过排污权交易取得，其新增的排污总量指标数量按本批复意见确定。

五、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工并具备试生产（运行）条件后，你公司须向三水分局进行排污申报登记，领取排污许可证或登记后，方可投入试生产（运行），并应在规定期限内完成竣工环境保护验收。

此复。

佛山市生态环境局

2021年3月25日

抄送：佛山市自然资源局三水分局，区发展和改革局，区应急管理局，西南街道办，广州市水凌源环保科技有限公司。