主动公开                        佛环三复〔2022〕1号

# 关于《广东至荣新材料科技有限公司技术改造项目环境影响报告表》审批意见的函

广东至荣新材料科技有限公司：

你公司报来由逸泓水务环境（广东）有限公司编制的《广东至荣新材料科技有限公司技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，统一项目代码：2108-440607-04-02-378040）等材料已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下：

一、你公司及逸泓水务环境（广东）有限公司对报批材料的真实性负责，对《报告表》的评价结论负责，你公司谨慎选择治理工艺，并对生产过程中的安全生产负责。

二、技改项目位于广东省佛山市三水区奉恩乡龙坑地（原旧砖厂）（中心地理位置：北纬 23°16′52.594″、东经112°57′23.566″），技改项目不新增占地面积和建筑面积，总投资3000万元，其中环保投资300万元。技改项目不改变产品方案，只增加人造石英石生产线原料石英砂预处理工序；同时“以新带老”改进现有项目有机废气处理措施，将原有“碱液喷淋+高锰酸钾溶液喷淋+光催化+等离子静电净化”低效处理工艺改为“低浓度有机废气干式过滤+沸石固定床交替吸附+脱附气/高浓度有机废气高温焚烧”高效处理工艺。技改项目不新增劳动定员，不改变生产制度。

根据《报告表》评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求，其建设从环境保护角度可行。

- 项目须严格按《报告表》的要求落实各项环境保护措施，执行各项污染物排放标准，并重点做好如下工作：

- 施工过程中，按照《报告表》要求落实环境保护措施，降低对周边环境的影响。

- 技改项目新增干燥炉协同焚烧生产线产生的高浓度有机废气和脱附后有机废气，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气［2019］56号）重点区域排放限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表6“现有和新建企业排放限值”和《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2燃气锅炉较严者。原料石英砂预处理破碎、分级、制粉过程有组织排放的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段二级标准；厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织监控浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，厂界VOCs无组织监控浓度执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值，臭气浓度、苯乙烯无组织监控浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级“新扩改建”标准限值。VOCs物料需按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求进行全过程无组织排放控制措施及管理。

（三）项目必须合理布局厂房和设备，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

（四）项目产生的固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，做好分类管理并建立台账。危险废物交由有资质的单位处理，一般工业固体废物委托具备资格和能力的单位处理。各类固废厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单等要求；建筑垃圾、生活垃圾分类管理并交由相关部门分类处理。

（五）规范设置排污口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《佛山市环境保护局关于全面推进工业企业污水排放口及给排水系统规范化管理的通知》（佛环〔2018〕66号）要求执行。

- 核定全厂大气污染物排放总量指标二氧化硫为0.20吨/年（新增0.20吨/年），氮氧化物为3.55吨/年（新增3.55吨/年），根据《佛山市排污权有偿使用和交易管理办法》（佛府办〔2020〕19号），本批复中核定的需要新增大气污染物总量指标，应当在依法申领（或变更）排污许可证前，通过排污权交易取得，其新增的排污总量指标数量按本批复意见确定；核定全厂大气污染物排放总量指标VOCs为2.67吨/年（削减0.07吨/年），其中有组织为1.33吨/年（削减0.07吨/年），无组织为1.34吨/年（不变）。

五、项目主要产污工序（干燥、破碎、分级和制粉等）及主要治理设施安装高清视频监控，并与三水分局在线监控平台联网。

六、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工并具备试生产（运行）条件后，你公司须向三水分局进行排污申报登记，领取排污许可证或登记后，方可投入试生产（运行），并应在规定期限内完成竣工环境保护验收。

此复。

佛山市生态环境局

2022年1月5日

抄送：佛山市自然资源局三水分局，区发展和改革局，区应急管理局，乐平镇政府，逸泓水务环境（广东）有限公司。