主动公开                        佛环三复〔2022〕2号

# 关于《瀚蓝（佛山三水）生物环保技术有限

# 公司污水治理设施技改项目环境影响报告表》

# 审批意见的函

瀚蓝（佛山三水）生物环保技术有限公司：

你公司报来由佛山市安托亚环境技术有限公司编制的《瀚蓝（佛山三水）生物环保技术有限公司污水治理设施技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下：

一、你公司及佛山市安托亚环境技术有限公司对报批材料的真实性负责，对《报告表》的评价结论负责，你公司谨慎选择治理工艺，并对生产过程中的安全生产负责。

二、技改项目位于广东省佛山市三水区南山镇邓边村委和芦苞镇上乐塘村交界处（中心地理位置：北纬 23°24′10.605″、东经112°51′43.563″），在现有项目范围内进行，不新增占地面积和建筑面积，总投资1500万元，其中环保投资1500万元。技改项目主要增设5套旋流干化蒸发系统（系统内包含2台沼气锅炉）对原处理渗滤液生化线所产生的浓液进行处理，填埋气（沼气）收集和预处理依托原项目的填埋气（沼气）收集系统（沼气收集井）和预处理系统（气水分离管）处理后再通过抽气设备，使各分支集气管道的沼气聚集到总集气管道，从而进入锅炉中使用。技改项目不新增劳动定员，年工作365天，三班制，每班8小时。

根据《报告表》评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求，其建设从环境保护角度可行。

- 项目须严格按《报告表》的要求落实各项环境保护措施，执行各项污染物排放标准，并重点做好如下工作：

- 施工过程中，按照《报告表》要求落实环境保护措施，降低对周边环境的影响。

- 技改后全厂不新增生活污水和生产废水排放。

- 技改项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值；生产过程产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1（新改扩建）及表2中相关标准限值。

（四）项目必须合理布局厂房和设备，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

（五）项目产生的固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，做好分类管理并建立台账。危险废物交由有资质的单位处理，一般工业固体废物委托具备资格和能力的单位处理。各类固废厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单等要求；建筑垃圾、生活垃圾分类管理并交由相关部门分类处理。

（六）规范设置排污口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《佛山市环境保护局关于全面推进工业企业污水排放口及给排水系统规范化管理的通知》（佛环〔2018〕66号）要求执行。

- 核定全厂大气污染物排放总量指标二氧化硫为0.14吨/年，氮氧化物为1.11吨/年。

五、项目主要产污工序（旋流干化、酸洗等）及主要治理设施安装高清视频监控，并与三水分局在线监控平台联网。

六、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工并具备试生产（运行）条件后，你公司须向三水分局进行排污申报登记，领取排污许可证或登记后，方可投入试生产（运行），并应在规定期限内完成竣工环境保护验收。

此复。

佛山市生态环境局

2022年1月 4日

抄送：佛山市自然资源局三水分局，区发展和改革局，区应急管理局，南山镇政府，芦苞镇政府，佛山市安托亚环境技术有限公司。