主动公开                        佛环三复〔2022〕57号

# 关于《佛山市三水区达昆不锈钢有限公司二次扩建项目环境影响报告表》审批意见的函

佛山市三水区达昆不锈钢有限公司：

你公司报来由佛山市正绿环保科技有限公司编制的《佛山市三水区达昆不锈钢有限公司二次扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下：

一、你公司及佛山市正绿环保科技有限公司对报批材料的真实性负责，对《报告表》的评价结论负责，你公司谨慎选择治理工艺，并对生产过程中的安全生产负责。

二、改扩建项目位于广东省佛山市三水区乐平镇禾田坑（土名深水田）10号厂房（中心地理位置：北纬 23°15'31.310"、东经113°00'16.180"）。改扩建项目总投资30万元，其中环保投资3万元，占地面积4946平方米，建筑面积3300平方米。项目主要从事不锈钢板的生产加工，本项目新增年产不锈钢板3万吨，改扩建后全厂年产4.5万吨不锈钢板。项目不新增劳动定员，年工作300天，三班制，每班8小时。

根据《报告表》评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求，其建设从环境保护角度可行。

- 项目须严格按《报告表》的要求落实各项环境保护措施，执行各项污染物排放标准，并重点做好如下工作：

- 施工过程中，按照《报告表》要求落实环境保护措施，降低对周边环境的影响。

（二）改扩建项目不新增生活污水；改扩建项目生产废水新增17088.8吨/年，生产废水循环使用，不外排。

（三）退火炉燃烧废气中的二氧化硫、氮氧化物执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建燃气锅炉标准，烟尘执行《关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函（2019）1112 号）中附件2轧钢热处理炉要求的排放限值；油雾执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3大气污染物特别排放限值；焊接烟尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（四）项目必须合理布局厂房和设备，产生震动和噪声的机械设备，要采取隔音、消声和减振处理措施；项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（五）项目产生的固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，做好分类管理并建立台账。危险废物交由有资质的单位处理，一般工业固体废物委托具备资格和能力的单位处理。各类固废厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单等要求；建筑垃圾、生活垃圾分类管理并交由相关部门分类处理。

（六）规范设置排污口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《佛山市环境保护局关于全面推进工业企业污水排放口及给排水系统规范化管理的通知》（佛环〔2018〕66号）要求执行。

四、核定全厂大气污染物排放总量指标二氧化硫为0.02吨/年（新增0.01吨/年），氮氧化物为1.08吨/年（新增0.72吨/年），根据《佛山市排污权有偿使用和交易管理办法》（佛府办〔2020〕19号），本批复中核定的需要新增大气污染物总量指标，应当在依法申领（或变更）排污许可证前，通过排污权交易取得，其新增的排污总量指标数量按本批复意见确定。

五、项目主要产污工序（冷轧、退火）及主要治理设施安装高清视频监控，并与我局在线监控平台联网。

六、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工并具备试生产（运行）条件后，你公司须向三水分局进行排污申报登记，领取排污许可证或登记后，方可投入试生产（运行），并应在规定期限内完成竣工环境保护验收。

此复。

佛山市生态环境局

2022年6月27日

抄送：佛山市自然资源局三水分局，区发展和改革局，区应急管理局，乐平镇政府，佛山市正绿环保科技有限公司。