主动公开                        佛环三复〔2022〕59号

# 关于《佛山市臻鑫科技有限公司建设项目环境影响报告表》审批意见的函

佛山市臻鑫科技有限公司：

你公司报来由深圳华智环境有限公司编制的《佛山市臻鑫科技有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，统一项目代码：2205-440607-04-01-916747）等材料已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下：

一、你公司及深圳华智环境有限公司对报批材料的真实性负责，对《报告表》的评价结论负责，你公司谨慎选择治理工艺，并对生产过程中的安全生产负责。

二、项目位于佛山市三水区乐平镇保安村民委员会小陆坑村“望天斗”（土名）3号（中心地理位置：北纬23°16′33.582″、东经112°54′19.5948″），占地面积6477.4平方米、建筑面积4077.4平方米，总投资300万元，其中环保投资15万元。主要从事家电玻璃生产和销售，年产家电玻璃70万立方米。项目劳动定员70人，均不在厂内住宿。年工作300天，每天二班制，每班8小时。

根据《报告表》评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求，其建设从环境保护角度可行。

- 项目须严格按《报告表》的要求落实各项环境保护措施，执行各项污染物排放标准，并重点做好如下工作：

- 项目生活污水产生量为855吨/年，经自建生活污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中冲厕、道路清扫两者中的较严者标准后，回用于厕所冲厕及场地清扫，不外排。

- 项目精雕工序产生的粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2中第二时段无组织排放监控浓度限值；丝印、烘干产生的有机废气（VOCs）执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 2 中平版印刷第 II 时段的标准和表 3 中无组织排放监控点浓度限值；VOCs物料需按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求进行全过程无组织排放控制措施及管理；恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应标准。

（三）项目必须合理布局厂房和设备，产生震动和噪声的机械设备，要采取隔音、消声和减振处理措施；项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

（四）项目产生的固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，做好分类管理并建立台账。危险废物交由有资质的单位处理，一般工业固体废物委托具备资格和能力的单位处理。各类固废厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）等要求；建筑垃圾、生活垃圾分类管理并交由相关部门分类处理。

（五）规范设置排污口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《佛山市环境保护局关于全面推进工业企业污水排放口及给排水系统规范化管理的通知》（佛环〔2018〕66号）要求执行。

- 核定项目大气污染物排放总量指标VOCs为0.03吨/年（其中有组织为0.027吨/年无组织为0.003吨/年）。

五、项目主要产污工序（精雕、丝印、烘干）及主要治理设施安装高清视频监控，并与三水分局在线监控平台联网。

六、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工并具备试生产（运行）条件后，你公司须向三水分局进行排污申报登记，领取排污许可证或登记后，方可投入试生产（运行），并应在规定期限内完成竣工环境保护验收。

此复。

佛山市生态环境局

2022年7月5日

抄送：佛山市自然资源局三水分局，区发展和改革局，区应急管理局，乐平镇政府，深圳华智环境有限公司。