主动公开                        佛环三复〔2022〕60号

# 关于《新能源汽车用动力电池高镍正极材料产业项目环境影响报告表》审批意见的函

广东邦普循环科技有限公司：

你公司报来由广州国寰环保科技发展有限公司编制的《新能源汽车用动力电池高镍正极材料产业项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，统一项目代码：2019-440607-38-03-065005）等材料已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下：

一、你公司及广州国寰环保科技发展有限公司对报批材料的真实性负责，对《报告表》的评价结论负责，你公司谨慎选择治理工艺，并对生产过程中的安全生产负责。

二、项目位于佛山市三水区乐平镇中部产业片区22-01-02地块之一（中心地理位置：北纬 23°18'4.385"、东经112°56'50.438"）。项目总投资330000万元，其中环保投资16533万元。改扩建项目取消氢氧化锂预处理环节，直接购买已处理好的氢氧化锂原料；烧结工艺由原来的两次烧结增至三次烧结，优化产品质量；对污水处理站的工艺进行调整；新增制氧工序，制成的液氧均为自产自用；扩大生产规模，改扩建后年产新能源汽车用动力电池高镍正极材料65000吨，年处理匣钵约96万只，年清洗吨袋约23.90万只，每年进行电池电性能检测37050项、进行理化分析检测3307850项。项目新增劳动定员为59人，年工作300天，三班制，每班8小时。

根据《报告表》评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求，其建设从环境保护角度可行。

- 项目须严格按《报告表》的要求落实各项环境保护措施，执行各项污染物排放标准，并重点做好如下工作：

- 施工过程中，按照《报告表》要求落实环境保护措施，降低对周边环境的影响。

（二）项目建成后全厂生活污水产生量为44886吨/年，经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和南边污水厂进水水质标准的较严者后，排入南边污水厂处理；生产废水产生量为68884.1吨/年，经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1水污染物排放限值（直接排放）和南边污水厂进水水质标准的较严者后，排入南边污水厂处理。

（三）高镍正极材料生产过程中产生的工业粉尘和烧结废气参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值及表5企业边界大气污染物排放限值；匣钵处理产生的粉尘（颗粒物）执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及周界外无组织排放浓度监控限值；实验室废气中的氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建项目厂界二级标准值和表2排放标准值，氯化氢、氮氧化物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及周界外无组织排放浓度监控限值，VOCs排放参照执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）第Ⅱ时段排气筒最高允许排放浓度限值及无组织排放监控点浓度限值要求；电池电性能检测线废气（非甲烷总烃）执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5锂离子/锂电池污染物排放浓度限值，无组织排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6企业边界大气污染物浓度限值；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度要求；废水处理站恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建项目二级标准；厂区内有机废气无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A1厂区内VOCs无组织排放限值的特别排放限值要求。

（四）项目必须合理布局厂房和设备，产生震动和噪声的机械设备，要采取隔音、消声和减振处理措施；项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（五）项目产生的固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，做好分类管理并建立台账。危险废物交由有资质的单位处理，一般工业固体废物委托具备资格和能力的单位处理。各类固废厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单等要求；建筑垃圾、生活垃圾分类管理并交由相关部门分类处理。

（六）规范设置排污口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《佛山市环境保护局关于全面推进工业企业污水排放口及给排水系统规范化管理的通知》（佛环〔2018〕66号）要求执行。

四、核定项目大气污染物排放总量指标氮氧化物为0.63吨/年（削减1.49吨/年），根据《佛山市排污权有偿使用和交易管理办法》（佛府办〔2020〕19号），减少的排污总量指标，应当在依法变更排污许可证前，通过排污许可证予以载明。减少的排污总量指标将根据原获取途径（无偿或有偿）及排污权交易的相关规定，强制纳入政府储备或自愿上市转让交易、留存自身发展。核定全厂大气污染物年排放总量指标：VOCs1.17吨/年（增加1.01吨/年），其中有组织为0.85吨/年，无组织为0.32吨/年。

五、项目主要产污工序（投料、煎制）及主要治理设施安装高清视频监控，并与我局在线监控平台联网。

六、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工并具备试生产（运行）条件后，你公司须向三水分局进行排污申报登记，领取排污许可证或登记后，方可投入试生产（运行），并应在规定期限内完成竣工环境保护验收。

此复。

佛山市生态环境局

2022年7月14日

抄送：佛山市自然资源局三水分局，区发展和改革局，区应急管理局，乐平镇政府，广州国寰环保科技发展有限公司。