主动公开                       佛环三复〔2022〕71号

关于《佛山市和利环保科技有限公司废物综合利用改扩建项目环境影响报告书》

审批意见的函

佛山市和利环保科技有限公司：

你公司报来由广东一方环保科技有限公司编制的《佛山市和利环保科技有限公司废物综合利用改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》，统一项目代码：2020-440607-77-03-072302）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下:

一、你公司及广东一方环保科技有限公司对报批材料的真实性负责、对《报告书》的评价结论负责，你公司谨慎选择治理工艺，并对生产过程中的安全生产负责。

二、项目位于三水中心科技工业区乐平镇范湖开发区美蕊街1号现有厂区内（地理位置中心坐标：23°18′45.93″N，112°58′29.44″E）。项目总投资约3000万元，其中环保投资为500万元人民币。项目不新增占地和厂房，占地面积及建筑面积保持不变，总占地面积为19959平方米，总建筑面积为12477平方米。本改扩建项目主要收集、贮存、处理佛山市及周边地区所产生的危险废物（其中佛山市内的危险废物不得低于实际处理量的70%），新增处理废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）40000吨/年、新增配套处理其他废物（HW49，废溶剂桶）2000吨/年（废溶剂桶限定为仅处理在回收废有机溶剂与含有机溶剂废物过程中产生的废桶），合计新增处理危险废物42000吨/年；取消处理原审批的无机氰化废物（HW33）500吨/年。改扩建后全厂处理危险废物种类和规模为：废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）46220吨/年、废矿物油（HW08）120吨/年、染料、涂料废物（HW12）1500吨/年、有机树脂类废物（HW13）3000吨/年、其他废物（HW49）2600吨/年，合计53440吨/年。项目新增员工20人，改扩建后全厂员工110人，均在厂内用餐，其中100人在厂区内住宿；年工作300天，3班24小时制。

根据《报告书》评价结论及专家组意见，项目按照《报告书》中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实《报告书》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。

三、项目必须严格按《报告书》要求落实各项环境保护措施，执行各项污染物排放标准，并应重点做好如下工作：

（一）项目应按《报告书》内容组织实施。废有机溶剂处理过程中产生的预处理废水和蒸馏残液、设备清洗废水经处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中相应回用标准与佛山市三水区乐平镇范湖片区污水处理厂接管标准二者较严值后，部分回用作循环冷却水，部分（4.99吨/天）进入佛山市三水区乐平镇范湖片区污水处理厂集中处理。新增生活污水（2.04吨/天）经处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与佛山市三水区乐平镇范湖片区污水处理厂接管标准二者较严值后，进入佛山市三水区乐平镇范湖片区污水处理厂集中处理。

（二）项目废有机溶剂与含有机溶剂废物处理产生的VOCs参照执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段限值，苯系物执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/T 2367-2022）挥发性有机物排放限值。甲类、丙类仓库暂存废气参照执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段限值。其他废物废溶剂桶清洗废气参照执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段限值。导热油炉燃天然气废气执行广东省地方《锅炉大气污染物排放标准》（DB77/765-2019）新建燃气锅炉大气污染物排放限值。废水处理站产生的VOCs参照执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段限值，臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放标准值。其余无组织废气厂界排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织标准限值、参照执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2标准限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准。厂区内无组织排放有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB 18483-2001）排放限值。项目厂界外设置300米的环境防护距离，环境防护距离内严禁建设居民区、学校、医院等环境敏感建筑。

（三）项目须合理布局厂房和设备，确保营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）项目产生的固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，做好分类管理并建立台账。危险废物交由有资质的单位处理，一般工业固体废物委托具备资格和能力的单位处理。各类固废厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单等要求；生活垃圾分类管理并交由相关部门分类处理。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，加强污染防治设施的管理和维护，确保环境安全，应确保项目达到国际清洁生产先进水平。

（六）规范设置排污口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《佛山市环境保护局关于全面推进工业企业污水排放口及给排水系统规范化管理的通知》（佛环〔2018〕66号）要求执行。

（七）核定改扩建后全厂二氧化硫排放量为0.448吨/年（增加0.102吨/年）、氮氧化物排放量为2.626吨/年（减少1.832吨/年），根据《佛山市排污权有偿使用和交易管理办法》（佛府办〔2020〕19号），本项目属于危险废物集中处理厂，不纳入试点。核定改扩建后全厂VOCs的排放量为2.72吨/年（增加1.95吨/年），其中有组织排放量为1.38吨/年（增加1.00吨/年）；非甲烷总烃排放量为0.003吨/年。项目水污染物总量控制指标纳入佛山市三水区乐平镇范湖片区污水处理厂的总量控制指标，不另行安排。

四、项目主要产污工序（进料、蒸馏冷凝、产品灌装、清洗剂清洗，甲类仓库、丙类仓库）及主要治理设施安装高清视频监控，并与我局在线监控平台联网。

五、环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，工程超过5年方决定开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工并具备试生产（运行）条件后，你公司须向我局进行排污申报登记，领取排污许可证或登记后，方可投入试生产（运行），并应在规定期限内完成竣工环境保护验收。

七、本环评报告仅作为建设项目环境保护的专业要求，如经科、招商、发改、规划、住建、应急等相关职能部门对该项目有其他要求的，请按相关单位的要求遵照执行。

佛山市生态环境局

2022年8月30日

抄送：市自然资源局三水分局，区发展和改革局，区应急管理局，乐平镇政府，广东一方环保科技有限公司。