| 项目 | 设施配置 |
| --- | --- |
| 天面 | 座砌隔热砖 |
| 墙 | 外墙 | 按城建规划标准执行 |
| 天花 | 内墙及天花 | 墙灰批荡加白色乳胶漆，天花纸筋灰面白色乳胶漆 |
| 窗 | 国标铝合金，5mm玻璃 |
| 设置 | 单元入口处设自动开闭可视对讲防盗门，室内设置可视对讲机，每户设独立水电表，电线、冷、热水管暗埋，每户排水管道安装到位，防盗门、楼梯灯用直供电表每栋一个，每层楼梯电灯一盏，全屋用铜芯电线，管道煤气铺设到户，室内设置强电箱、弱电箱各一个，各层设消防箱、每栋楼设信报箱。 |
| 室内 项目 | 门 | 建筑说明 | 电器部分 | 供水部分 |
| 客厅 | 防火门 | 地面铺600×600mm抛光砖，配600×120抛光砖踢脚线 | 设天花日光灯一盏，电视机位置设置电视线、网络线以及电源插座各一个，设置电话线插座及电源插座各一个，空调机位设置16A插座一个 | / |
| 食厅 | / |  | 设天花光管一盏，电源插座一个 | / |
| 走道 | / |  | 设天花吸顶灯一盏 | / |
| 主卧 | 9×6框4厘夹板门，扫浅棕色油大油 | 地面铺600×600mm仿古砖，配配600×120抛光砖踢脚线 | 设天花吸顶灯一盏，电话线插座一个，电源插座不少于二个，空调机位置16A插座一个，电视机位置设置电视线、电源插座一个 | / |
| 副卧 |  |  | 设天花吸顶一盏，电源插座二个空调机位置设置16A插座一个 | / |
| 厨房 | 9×6框4厘夹板门，扫浅棕色油大油 | 地面铺普通600×600mm耐磨砖、内墙贴白瓷片到天花顶，厨房设烟道，配大理石柜、不锈钢双盘洗菜盆及水龙头、地漏一个，卫生间设抽气孔道及排气扇，台为花岗岩座配陶瓷洗面盆、玻璃镜 | 设天花吸顶灯一盏，电源插座二个 | 冷热水龙头一个 |
| 卫生间 |  |  | 设天花吸顶灯一盏，排气扇一个，电源插座一个 | 冷热水龙头一个、冷热淋浴花洒一个 |
| 景观 阳台 | 铝合金推拉门 | 地面铺普通耐磨砖、拦河内外墙砖、设地漏一个，预留洗衣机插座不少于一个 | 设天花吸顶灯 | / |
| 生活 阳台 | 铝合金推拉门或平开门 |  | 设天花吸顶灯一盏 | 普通水龙头二个 |