主动公开                       佛环三复〔2022〕80号

关于《邦普循环全球研发中心与创新总部建设项目环境影响报告书》审批意见的函

广东邦普循环科技有限公司：

你公司报来由广州市怡地环保有限公司编制的《邦普循环全球研发中心与创新总部建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》，统一项目代码：2202-440607-04-01-378277）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下:

一、你公司及广州市怡地环保有限公司对报批材料的真实性负责、对《报告书》的评价结论负责，你公司谨慎选择治理工艺，并对生产过程中的安全生产负责。

二、项目位于佛山市三水区乐平镇仁智大道（佛山三水工业园区汽车产业园01-06-01地块）（中心坐标：经度E112.989329°、纬度N23.267218°）。项目总投资约为500000万元，其中环保投资约5000万元。项目规划占地面积183454.30平方米，规划总建筑面积309482.63平方米。研发实验项目包括，正极材料开发：三元正极材料（高镍）开发-高镍镍钴锰酸锂176.9吨/年、三元正极材料（低镍）开发-低镍镍钴锰酸锂268.9吨/年、动力电池添加剂材料开发-动力电池用添加剂73.6吨/年、钴酸锂正极材料开发-钴酸锂624.2吨/年、磷酸铁锂正极材料开发-磷酸铁锂1057.5吨/年；前驱体开发：三元前驱体开发-镍钴锰氢氧化物5157.7吨/年、四钴前驱体开发-四氧化三钴3021.2吨/年、磷酸铁前驱体开发-磷酸铁128.8吨/年、钠电正极开发-镍锰铜氢氧化物506.1吨/年；湿法工艺开发：磷酸铁锂循环利用工艺开发（磷酸铁溶液900吨/年、锂溶液850吨/年）、正极材料前驱体磷酸铁研发（磷酸铁119.5吨/年、碳酸镍56.3吨/年）、三元湿法工艺开发（碳酸镍钴锰50.8吨/年、碳酸锂15.7吨/年）、锂盐工艺开发（碳酸锂199.9吨/年、氢氧化锂25.2吨/年）、红土镍矿工艺开发-氢氧化镍钴1.7吨/年、车间废水处理工艺开发-车间废水5000吨/年；其他基础开发试验：钠电负极材料开发-钠电负极材料硬碳4.3吨/年、石墨回收开发-负极材料石墨62.8吨/年、富锰正极材料开发-富锰正极材料51.3吨/年；电池回收工艺开发：拆解-电池粉513.7吨/年、梯次产品生产（再生电池包、再生电池模组-0.3GWh）、磷酸铁锂极片修复-电池再生材料2995.9吨/年；检测试验：电池电性能检测试验-扣式电池/软包电池150000个/年、理化分析试验-成品/试验样品120000个/年。项目劳动定员为3782人，均在厂内食宿；年工作300天，三班24小时制。

根据《报告书》评价结论及专家组意见，项目按照《报告书》中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实《报告书》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。

三、项目必须严格按《报告书》要求落实各项环境保护措施，执行各项污染物排放标准，并应重点做好如下工作：

（一）项目应按《报告书》内容组织实施。项目生产废水①64.12吨/天（包括正极材料前驱体磷酸铁研发废水、三元湿法工艺开发废水、锂盐工艺开发废水、红土镍矿工艺开发废水、三元正极材料（高镍）开发废水、拆解废水、检测试验废水和地面冲洗废水）、生产废水②277.94吨/天（包括三元前驱体开发废水和钠电正极开发废水）、生产废水③172.93吨/天（四钴前驱体开发废水）经处理总镍、总钴、总锰达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）及修改单表1排放限值后，和生产废水④（包括磷酸铁前驱体开发、磷酸铁锂循环利用工艺开发、废气处理废水）、初期雨水一共536.02吨/天，经处理达到南部污水处理厂进水标准与《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表1水污染物间接排放限值的较严者（其中总镍要求未检出，检出限为0.05mg/L）后，进入南部污水处理厂集中处理后排放。生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与南部污水处理厂进水标准的较严者后，进入南部污水处理厂集中处理后排放。

（二）项目三元正极材料（高镍）开发、三元正极材料（低镍）开发、动力电池添加剂材料开发、钴酸锂正极材料开发、磷酸铁锂正极材料开发、三元前驱体开发、四钴前驱体开发、磷酸铁前驱体开发、钠电正极开发、磷酸铁锂循环利用工艺开发、正极材料前驱体磷酸铁研发、三元湿法工艺开发、锂盐工艺开发、红土镍矿工艺开发、钠电负极材料开发、富锰正极材料开发、磷酸铁锂极片修复、理化分析试验等产生的颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物、氨、硫酸雾、氯化氢、氟化物执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）及修改单表4大气污染物特别排放限值。正极材料前驱体磷酸铁研发、三元湿法工艺开发、石墨回收开发、拆解、磷酸铁锂极片修复等产生的非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）表1挥发性有机物排放限值。三元前驱体开发、四钴前驱体开发、钠电正极开发、理化分析试验等产生的臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。石墨回收开发工艺产生的颗粒物、氟化物、沥青烟、苯并[a]芘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。拆解工艺产生的颗粒物、镍及其化合物、氟化物参照执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，钴及其化合物、锰及其化合物参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）及修改单表4大气污染物特别排放限值。污水处理站产生的氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）排放限值的较严者，硫化氢、臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）。氟化物厂界排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织监控浓度限值与《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）修改单表5企业边界大气污染物排放限值较严者，非甲烷总烃厂界排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控浓度限值与《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)企业边界大气污染物浓度限值较严者，其余无组织废气厂界排放分别执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5无组织排放限值、广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建企业二级标准。食堂厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的大型规模。

（三）项目须合理布局厂房和设备，确保营运期东、北面厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，南、西面厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）项目产生的固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，做好分类管理并建立台账。危险废物交由有资质的单位处理，一般工业固体废物委托具备资格和能力的单位处理。各类固废厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单等要求；生活垃圾分类管理并交由相关部门分类处理。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，加强污染防治设施的管理和维护，确保环境安全，应确保项目达到国际清洁生产先进水平。

（六）规范设置排污口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《佛山市环境保护局关于全面推进工业企业污水排放口及给排水系统规范化管理的通知》（佛环〔2018〕66号）要求执行。

（七）核定项目非甲烷总烃的排放量为0.93吨/年（其中有组织排放0.39吨/年）。项目水污染物总量控制指标纳入南部污水处理厂的总量控制指标，不另行安排。

四、项目主要产污工序（三元正极材料（高镍）开发、三元正极材料（低镍）开发、动力电池添加剂材料开发、钴酸锂正极材料开发、磷酸铁锂正极材料开发、三元前驱体开发、四钴前驱体开发、磷酸铁前驱体开发、钠电正极开发、磷酸铁锂循环利用工艺开发、正极材料前驱体磷酸铁研发、三元湿法工艺开发、锂盐工艺开发、红土镍矿工艺开发、钠电负极材料开发、石墨回收开发、富锰正极材料开发、拆解、磷酸铁锂极片修复、理化分析试验、污水处理站）及主要治理设施安装高清视频监控，并与我局在线监控平台联网。

五、环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，工程超过5年方决定开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工并具备试生产（运行）条件后，你公司须向我局进行排污申报登记，领取排污许可证或登记后，方可投入试生产（运行），并应在规定期限内完成竣工环境保护验收。

佛山市生态环境局

2022年10月14日

抄送：市自然资源局三水分局，区发展和改革局，区应急管理局，乐平镇政府，广州市怡地环保有限公司。