主动公开                       佛环三复〔2022〕82号

关于《广东好上好科技有限公司迁扩建项目

环境影响报告书》审批意见的函

广东好上好科技有限公司：

你公司报来由广东中正环科技术服务有限公司编制的《广东好上好科技有限公司迁扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》，统一项目代码：2203-440607-04-02-813263）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下:

一、你公司及广东中正环科技术服务有限公司对报批材料的真实性负责、对《报告书》的评价结论负责，你公司谨慎选择治理工艺，并对生产过程中的安全生产负责。

二、项目位于广东省佛山市三水区大塘镇永大东路39号F3（地理坐标为：112.92887449°E，23.42771783°N）。项目总投资4000万元，其中环保投资151万元。项目占地面积13298平方米，建筑面积6986平方米。项目年产UMF树脂4600吨/年（中间产品，仅用于浸渍胶膜纸生产），年产装饰纸2000吨、浸渍胶膜纸3660吨。项目劳动定员90人，不设员工宿舍和食堂；印刷生产线、树脂合成生产线均为一班制，浸渍胶膜纸生产线为三班制，年工作300天。

根据《报告书》评价结论及专家组意见，项目按照《报告书》中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实《报告书》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。

三、项目必须严格按《报告书》要求落实各项环境保护措施，执行各项污染物排放标准，并应重点做好如下工作：

（一）项目应按《报告书》内容组织实施。项目树脂合成、浸渍设备清洗废水和部分水喷淋塔废水回用于树脂合成工艺。部分喷淋废水和含甲醛洗地废水经厂区自建含甲醛废水处理设施处理后，和印刷设备清洗废水、洗地废水等生产废水（2.12吨/天）和预处理后的生活污水引至佛山市三水区大塘污水处理厂处理达标后排放。

（二）项目印刷工艺产生的VOCs参照执行广东省《家具制造行业挥发性有机化学物排放标准》（DB44/814-2010）中的第Ⅱ时段标准限值。树脂合成工艺产生的颗粒物、非甲烷总烃、氨气、甲醛执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，甲醇参照执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6废气中有机特征污染物及排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准。浸渍工艺产生的非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，甲醛执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。印刷烘箱、浸渍机烘箱燃气废气执行《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]56号）中重点区域排放限值。模温机燃气废气执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建锅炉燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，其中氮氧化物根据《广东省生态环境厅关于2021年工业炉窑、锅炉综合整治重点工作的通知》（粤环函〔2021〕461号）要求执行。厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）。其余无组织废气厂界排放分别执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值、广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）厂界监控点浓度限值、广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表4企业边界VOCs无组织排放限值、广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放厂界监控浓度限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准。

（三）项目须合理布局厂房和设备，确保营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）项目产生的固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，做好分类管理并建立台账。危险废物交由有资质的单位处理，一般工业固体废物委托具备资格和能力的单位处理。各类固废厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单等要求；生活垃圾分类管理并交由相关部门分类处理。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，加强污染防治设施的管理和维护，确保环境安全，应确保项目达到国际清洁生产先进水平。

（六）规范设置排污口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《佛山市环境保护局关于全面推进工业企业污水排放口及给排水系统规范化管理的通知》（佛环〔2018〕66号）要求执行。

（七）核定迁扩建后全厂二氧化硫排放量为0.35吨/年（增加0.3吨/年），氮氧化物排放量为3.21吨/年（增加0.78吨/年），根据《佛山市排污权有偿使用和交易管理办法》（佛府办〔2020〕19号），本批复中核定的需要新增大气污染物总量指标，应当在依法申领（或变更）排污许可证前，通过排污权交易取得，其新增的排污总量指标数量按本批复意见确定。核定全厂VOCs的排放量为0.79吨/年，其中有组织排放0.5吨/年，无组织排放0.29吨/年；核定非甲烷总烃排放量为0.44吨/年，其中有组织排放0.3吨/年，无组织排放0.14吨/年。项目水污染物总量控制指标纳入大塘污水处理厂的总量控制指标，不另行安排。

四、项目主要产污工序（印刷、树脂合成、浸渍、烘干、模温机）及主要治理设施安装高清视频监控，并与我局在线监控平台联网。

五、环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，工程超过5年方决定开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工并具备试生产（运行）条件后，你公司须向我局进行排污申报登记，领取排污许可证或登记后，方可投入试生产（运行），并应在规定期限内完成竣工环境保护验收。

佛山市生态环境局

2022年10月19日

抄送：市自然资源局三水分局，区发展和改革局，区应急管理局，大塘镇政府，广东中正环科技术服务有限公司。