主动公开                        佛环三复〔2022〕83号

关于《佛山君为玻璃有限公司扩建项目

环境影响报告表》审批意见的函

佛山君为玻璃有限公司：

你公司报来由广东思创环境工程有限公司编制的《佛山君为玻璃有限公司扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，统一项目代码：2204-440607-04-01-103077）等材料已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下：

一、你公司及广东思创环境工程有限公司对报批材料的真实性负责，对《报告表》的评价结论负责，你公司谨慎选择治理工艺，并对生产过程中的安全生产负责。

二、项目位于佛山市三水区乐平镇三溪村民委员会下洞村“牛牯田”（土名）地块一之车间一首层之三（地理坐标为北纬：23°14′05.182"，东经： 112°59′02.515"），项目占地面积5800平方米，建筑面积5200平方米。于2021年05月06日进行了固定污染源排污登记（登记编号：91440607MA56219E19001Z）。主要从事钢化玻璃生产和销售，年产钢化玻璃43.2万平方米。现该公司投资200万元，其中环保投资5万元,在现有项目的基础上进行扩建，通过增加清洗、打胶等工序制成中空钢化玻璃，年产两层中空钢化玻璃21.6万平方米。扩建后，全厂占地面积、建筑面积、工作制度保持不变（年工作300天，每天工作8小时），年产中空钢化玻璃21.6万平方米；扩建项目新增22名员工，均不在厂内食宿。

根据《报告表》评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求，其建设从环境保护角度可行。

项目须严格按《报告表》的要求落实各项环境保护措施，执行各项污染物排放标准，并重点做好如下工作：

（一）项目钢化玻璃清洗废水经经处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1再生水用作工业用水水源水质标准的工艺与产品用水标准后回用于生产，不外排；项目生活污水（176吨/年）经处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和南部污水处理厂接管标准较严者后和纯水制备机产生的浓水（1440吨/年）汇合，经市政管网排入三水中心科技工业园南部污水处理厂处理。

（二）项目打胶过程过程产生的有机废气（VOCs）排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3 厂区内VOCs无组织排放限值要求。

（三）项目必须合理布局厂房和设备，产生震动和噪声的机械设备，要采取隔音、消声和减振处理措施；项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

（四）项目产生的固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，做好分类管理并建立台账。危险废物交由有资质的单位处理，各类固废厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单等要求；建筑垃圾、生活垃圾分类管理并交由相关部门分类处理。

（五）规范设置排污口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《佛山市环境保护局关于全面推进工业企业污水排放口及给排水系统规范化管理的通知》（佛环〔2018〕66号）要求执行。

四、扩建后废气总量控制指标：VOCs0.0582吨/年。

五、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工并具备试生产（运行）条件后，你公司须向三水分局进行排污申报登记，领取排污许可证或登记后，方可投入试生产（运行），并应在规定期限内完成竣工环境保护验收。

七、本环评报告仅作为建设项目环境保护的专业要求，如经科、招商、发改、规划、住建、应急等相关职能部门对该项目有其他要求的，请按相关单位的要求遵照执行。

此复。

佛山市生态环境局

2022年10月24日

抄送：佛山市自然资源局三水分局，区发展和改革局，区应急管理局，乐平镇政府，广东思创环境工程有限公司。