主动公开                       佛环三复〔2022〕96号

关于《佛山智强光电有限公司年增产720万片阳极氧化金属框扩建项目环境影响报告书》

审批意见的函

佛山智强光电有限公司：

你公司报来由广州泓扬环保科技有限公司编制的《佛山智强光电有限公司年增产720万片阳极氧化金属框扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》，统一项目代码：2201-440607-04-01-722883）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条、第二十二条等条文，经研究，批复如下:

一、你公司及广州泓扬环保科技有限公司对报批材料的真实性负责、对《报告书》的评价结论负责，你公司谨慎选择治理工艺，并对生产过程中的安全生产负责。

二、项目位于佛山市三水区乐平镇乐新路3号、西乐大道东27号（即原来的佛山市三水中心科技工业区乐平片区C区的47号、48号地块），地块中心经纬度：N 23°14′53.81″，E 112°59′29.62″。扩建项目总投资4000万元，其中环保投资400万元。项目总用地面积为36904.84平方米，总建筑面积为28705.83平方米。项目不改变原有生产工艺、产品产量的情况下，新增阳极氧化生产线，年增产720万片阳极氧化金属框。扩建项目完成后，全厂年产非喷涂金属框600万片，喷涂金属框120万片，阳极氧化金属框720万片。拟新增劳动定员150人，扩建项目完成后全厂劳动定员600人，其中300人在厂内住宿，600人在厂内就餐；年工作300天，其中非喷涂金属框生产线和喷涂金属框生产线每天1班，每班工作8小时，阳极氧化金属框生产线每天2班，每班工作8小时。

根据《报告书》评价结论及专家组意见，项目按照《报告书》中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实《报告书》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。

三、项目必须严格按《报告书》要求落实各项环境保护措施，执行各项污染物排放标准，并应重点做好如下工作：

（一）项目应按《报告书》内容组织实施。含镍废水经自建4#废水处理设施处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）“工艺与产品用水”标准后回用于封孔后水洗环节，阳极氧化生产线废水（废药液、含镍废水除外）、车间地面清洗废水、喷淋废水经自建3#废水处理设施处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）“工艺与产品用水”标准后回用于阳极氧化生产线氧化工序前各水洗环节、槽体清洗用水、车间地面清洗用水、废气治理设施补充用水。3#废水处理设施中反渗透装置产生的浓水、废药液（废硝酸液、化抛废液、废染液、含镍废液除外）（82.90吨/天）经处理后达到广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）中表1 珠三角现有项目排放限值的200%（其中pH排放限值为6-9）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准和南部污水处理厂进水水质标准中的较严者后，和生活污水（20.25吨/年）经处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和南部污水处理厂接管标准的较严值后一起进入南部污水处理厂处理。

（二）阳极氧化生产线产生的硫酸雾、氮氧化物执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放浓度限值，碱雾参照执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）及其2020年修改单中表2新建企业大气污染物排放浓度限值。喷粉及固化产生的有机废气执行广东省《家具制造业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）第Ⅱ时段排放限值。污水处理站产生的硫化氢、氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）恶臭污染物排放标准值。厂区内无组织排放的有机废气执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值。其余无组织排放废气厂界排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值、广东省《家具制造业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）表2无组织排放监控点浓度限值、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）。

（三）项目须合理布局厂房和设备，确保营运期北面厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）项目产生的固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，做好分类管理并建立台账。危险废物交由有资质的单位处理，一般工业固体废物委托具备资格和能力的单位处理。各类固废厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单等要求；生活垃圾分类管理并交由相关部门分类处理。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，加强污染防治设施的管理和维护，确保环境安全，应确保项目达到国际清洁生产先进水平。

（六）规范设置排污口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《佛山市环境保护局关于全面推进工业企业污水排放口及给排水系统规范化管理的通知》（佛环〔2018〕66号）要求执行。

（七）核定改扩建后全厂二氧化硫排放量为0.03吨/年，氮氧化物排放量为0.4吨/年，根据《佛山市排污权有偿使用和交易管理办法》（佛府办〔2020〕19号），本批复中核定的需要新增大气污染物总量指标，应当在依法申领（或变更）排污许可证前，通过排污权交易取得，其新增的排污总量指标数量按本批复意见确定。核定改扩建后全厂VOCs排放量为0.14吨/年（减少了0.029吨/年），其中有组织排放0.03吨/年，无组织排放0.11吨/年。水污染物总量控制指标纳入南部污水处理厂的总量控制指标，不另行安排。

四、项目氧化着色等金属表面处理工序仅作为本项目的配套工序，不得承接外来工件的来料加工。

五、项目主要产污工序（阳极氧化生产线、喷粉及固化、污水处理站）及主要治理设施安装高清视频监控，并与我局在线监控平台联网。

六、环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，工程超过5年方决定开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工并具备试生产（运行）条件后，你公司须向我局进行排污申报登记，领取排污许可证或登记后，方可投入试生产（运行），并应在规定期限内完成竣工环境保护验收。

八、本环评报告仅作为建设项目环境保护的专业要求，如经科、招商、发改、规划、住建、应急等相关职能部门对该项目有其他要求的，请按相关单位的要求遵照执行。

佛山市生态环境局

2022年12月15日

抄送：市自然资源局三水分局，区发展和改革局，区应急管理局，乐平镇政府，广州泓扬环保科技有限公司。