主动公开                       佛环三复〔2023〕85号

关于《天元汇邦新材料智能制造产业总部基地项目环境影响报告表》审批意见的函

广东天元汇邦新材料股份有限公司：

你公司报来由广州泓扬环保科技有限公司编制的《天元汇邦新材料智能制造产业总部基地项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，统一项目代码：2206-440607-04-01-983772）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款的规定，经研究，批复如下:

一、你公司及广州泓扬环保科技有限公司对报批材料的真实性负责、对《报告表》的评价结论负责，你公司谨慎选择治理工艺，并对生产过程中的安全生产负责。

二、项目位于佛山市三水区乐平镇电商园13号地（中心地理位置坐标：北纬23°17'55.374"，东经113°0'2.066"）。项目总投资为150000万元，其中环保投资500万元。项目占地面积55129.95平方米，建筑面积125015.47平方米，主要从事水性油漆纸、油性油漆纸、水性印刷装饰纸及浸胶装饰纸的生产及销售，年产水性油漆纸1500t、油性油漆纸200t、水性印刷装饰纸13000t（以原纸重量计）、浸胶装饰纸4802.86万张。项目实行3班制，每班工作8小时，年工作300天，劳动定员500人，其中300名员工在项目内食宿，其余员工不在项目内食宿。

根据《报告表》评价结论，项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。

三、项目必须严格按《报告表》要求落实各项环境保护措施，执行各项污染物排放标准，并应重点做好如下工作：

（一）项目应按《报告表》内容组织实施。项目清洗废水及喷淋塔喷淋废水（21578.49吨/年）经自建废水站（混凝沉淀+催化氧化+二级高速厌氧+两级一体AO+MBR）处理后和预处理后的生活污水(13950吨/年）通过市政污水管道引至乐平镇范湖污水处理厂处理达标后排放。

（二）项目调墨、印刷、涂布工序产生的总VOCs排放执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2第二时段限值；NMHC执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1 大气污染物排放限值。调胶、浸胶工序产生的TVOC、NMHC执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1 挥发性有机物排放限值；甲醛执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001）第二时段二级标准排放限值。油性油漆纸生产线烘干工序产生的燃烧废气与RTO蓄热燃烧装置产生的燃烧废气合并排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表2 燃烧装置大气污染物排放限值与《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕56号）重点区域工业炉窑排放限值中的较严值；其他生产线烘干工序产生的燃烧废气排放执行《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕56号）中重点区域工业炉窑排放限值。其余无组织排放执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值、广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表4 企业边界VOCs无组织排放限值、广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级新扩改建要求。厂区内无组织排放的挥发性有机物执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1限值与广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值中的较严值。厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和中型饮食业单位油烟净化设施最低去除效率要求。

（三）项目须合理布局厂房和设备，确保营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）项目产生的固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，做好分类管理并建立台账。危险废物交由有资质的单位处理，一般工业固体废物委托具备资格和能力的单位处理。各类固废厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求；生活垃圾分类管理并交由相关部门分类处理。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，加强污染防治设施的管理和维护，确保环境安全，应确保项目达到国际清洁生产先进水平。

（六）规范设置排污口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《佛山市环境保护局关于全面推进工业企业污水排放口及给排水系统规范化管理的通知》（佛环〔2018〕66号）要求执行。

（七）核定项目二氧化硫排放量为0.636吨/年（减少了2.084吨/年），氮氧化物排放量为6.011吨/年（减少了6.712吨/年），根据《佛山市排污权有偿使用和交易管理试行办法》（佛府办〔2016〕63号），本批复中核定减少的大气污染物排污总量指标，应当在依法变更排污许可证前，通过排污许可证予以载明；减少的排污总量指标将根据原获取途径（无偿或有偿）及排污权交易的相关规定，强制纳入政府储备或自愿上市转让交易、留存自身发展。核定项目VOCs（包括非甲烷总烃）的排放量为18.41吨/年（新增7.60吨/年），其中有组织排放8.28吨/年，无组织排放10.13吨/年，“减二增一”后核定新增总量指标为15.20吨/年，根据《佛山市挥发性有机物排污量指标精细化管理工作方案（试行）》，本批复中新增的VOCs总量指标，应当从VOCs储备量中列支。项目水污染物总量控制指标纳入乐平镇范湖污水处理厂总量控制指标中，不另行安排。

四、项目主要产污工序（调墨、印刷、涂布、调胶、浸胶、烘干等）及主要治理设施安装高清视频监控，实时监控内容至少在现场保存三个月。

五、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工并具备试生产（运行）条件后，你公司须向我局进行排污申报登记，领取排污许可证或登记后，方可投入试生产（运行），并应在规定期限内完成竣工环境保护验收。

七、本环评报告仅作为建设项目环境保护的专业要求，如经科、招商、发改、规划、住建、应急等相关职能部门对该项目有其他要求的，请按相关单位的要求遵照执行。

佛山市生态环境局

2023年11月21日

抄送：市自然资源局三水分局，区发展和改革局，区应急管理局，乐平镇政府，广州泓扬环保科技有限公司。