主动公开                       佛环三复〔2023〕88号

# 关于《佛山市靓源新材料科技有限公司有机硅及化学助剂生产项目环境影响报告书》

# 审批意见的函

佛山市靓源新材料科技有限公司：

你公司报来由广东中正环科技术服务有限公司编制的《佛山市靓源新材料科技有限公司有机硅及化学助剂生产项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》，统一项目代码：2303-440607-04-01-876354）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（一）项、第二十二条第一款的规定，经研究，批复如下:

一、你公司及广东中正环科技术服务有限公司对报批材料的真实性负责、对《报告书》的评价结论负责，你公司谨慎选择治理工艺，并对生产过程中的安全生产负责。

二、项目位于佛山市三水区大塘工业园开元路8号4栋辅助车间三（中心地理坐标为：112°56′23.7937″E、23°27′15.0215″N）。项目总投资3000万元，其中环保投资100万元；项目占地面积1080平方米，建筑面积4478.25平方米。项目主要从事化学助剂、有机硅及染料生产（仅物理混合），项目拟生产有机硅4000吨/年，化学助剂3700吨/年和半成品染料混合（仅物理混合）5300吨/年。项目员工人数为15人，均不在厂区内食宿，年均生产280天，每天生产8小时。

根据《报告书》评价结论及专家组意见，项目按照《报告书》中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实《报告书》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。

三、项目必须严格按《报告书》要求落实各项环境保护措施，执行各项污染物排放标准，并应重点做好如下工作：

（一）项目应按《报告书》内容组织实施。项目包装桶清洗废水、实验室设备清洗废水、地面清洗废水、试验废水等生产废水（9.73吨/天）和预处理后的生活污水引至佛山市三水区大塘污水处理厂处理达标后排放。

（二）项目柔顺剂、防皱剂、增白剂、精炼酶生产线产生的投料粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。聚醚氨基硅油、三元共聚嵌段硅油工艺废气和柔顺剂有机废气、乳化硅油废气、乳化硅油试验废气合并排放，非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值和广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值的较严者，TVOC执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。实验室定型试验废气的颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值。厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）的排放限值要求。其余无组织废气厂界排放分别执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值的二级新扩改建标准限值。

（三）项目须合理布局厂房和设备，确保营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（四）项目产生的固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，做好分类管理并建立台账。危险废物交由有资质的单位处理，一般工业固体废物委托具备资格和能力的单位处理。各类固废厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求；生活垃圾分类管理并交由相关部门分类处理。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，加强污染防治设施的管理和维护，确保环境安全，应确保项目达到国际清洁生产先进水平。

（六）规范设置排污口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《佛山市环境保护局关于全面推进工业企业污水排放口及给排水系统规范化管理的通知》（佛环〔2018〕66号）要求执行。

（七）核定项目VOCs（包括非甲烷总烃）的排放量为0.27吨/年，其中有组织排放0.21吨/年，无组织排放0.06吨/年，“减二增一”后核定新增总量指标为0.54吨/年，根据《佛山市挥发性有机物排污量指标精细化管理工作方案（试行）》，本批复中新增的VOCs总量指标，应当从VOCs储备量中列支。项目水污染物总量控制指标纳入大塘污水处理厂的总量控制指标，不另行安排。

四、项目主要产污工序（聚醚氨基硅油生产线、三元共聚嵌段硅油生产线、柔顺剂生产线、防皱剂生产线、增白剂生产线、精炼酶生产线、乳化硅油生产线、实验室乳化硅油试验、实验室定型废气试验）及主要治理设施安装高清视频监控，实时监控内容至少在现场保存三个月。

五、环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，工程超过5年方决定开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工并具备试生产（运行）条件后，你公司须向我局进行排污申报登记，领取排污许可证或登记后，方可投入试生产（运行），并应在规定期限内完成竣工环境保护验收。

七、本环评报告仅作为建设项目环境保护的专业要求，如经科、招商、发改、规划、住建、应急等相关职能部门对该项目有其他要求的，请按相关单位的要求遵照执行。

佛山市生态环境局

2023年11月23日

抄送：市自然资源局三水分局，区发展和改革局，区应急管理局，大塘镇政府，广东中正环科技术服务有限公司。