主动公开                        佛环三复〔2023〕89号

关于《佛山很好包装科技有限公司食品级包装材料印刷加工项目环境影响报告表》审批意见  的函

佛山很好包装科技有限公司 ：

你公司报来由广东粤扬环保科技有限公司编制的《佛山很好包装科技有限公司食品级包装材料印刷加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，统一项目代码：2211-440607-04-01-861477）等材料已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（二）项、第二十二条第一款的规定，经研究，批复如下：

一、你公司及广东粤扬环保科技有限公司对报批材料的真实性负责，对《报告表》的评价结论负责，你公司谨慎选择治理工艺，并对生产过程中的安全生产负责。

二、项目位于佛山市三水区白坭镇国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区175号F4（地理坐标为北纬：23°00′39.251"，东经： 112°51′43.976"），项目占地面积1500平方米，建筑面积1500平方米。项目总投资300万元，其中环保投资80万元。项目主要从事生产热转印花膜和模内贴，年加工生产热转印花膜150万平方米、模内贴75万平方米。项目劳动定员25人，均不在厂内食宿。年工作时间300天，工作制度为一班制，一班8小时。

根据《报告表》评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求，其建设从环境保护角度可行。

三、项目须严格按《报告表》的要求落实各项环境保护措施，执行各项污染物排放标准，并重点做好如下工作：

（一）项目生活污水225吨/年，经处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准经市政管网排入莘村机械塑料城污水处理厂集中处理。

（二）项目调配、印刷/烘干、乙醇擦拭、涂布工序产生的有机废气（总VOCs、NMHC），经收集处理后总VOCs排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2 凹版印刷第II时段的标准和表3 无组织排放监控点浓度限值要求，NMHC排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1 大气污染物排放限值，厂区内NMHC无组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1 厂区内VOCs无组织排放限值。项目生产过程中产生的臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值“二级新扩改建标准”和表2恶臭污染物排放标准值。

（三）项目必须合理布局厂房和设备，产生震动和噪声的机械设备，要采取隔音、消声和减振处理措施；项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

（四）项目产生的固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，做好分类管理并建立台账。危险废物交由有资质的单位处理，各类固废厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等要求；建筑垃圾、生活垃圾分类管理并交由相关部门分类处理。

（五）规范设置排污口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《佛山市环境保护局关于全面推进工业企业污水排放口及给排水系统规范化管理的通知》（佛环〔2018〕66号）要求执行。

（六）核定全厂大气污染物排放总量指标：总VOCs（含非甲烷总烃）排放量：1.01吨/年（其中有组织排放0.8吨/年，无组织排放0.21吨/年），减二增一”后核定新增总量指标为2.02吨/年。根据《佛山市挥发性有机物排污量指标精细化管理工作方案（试行）》，本批复中新增的VOCs总量指标，应当从VOCs储备量中支列。

四、项目主要产污工序及主要治理设施安装高清视频监控，实时监控内容至少在现场保存三个月。

五、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工并具备试生产（运行）条件后，你公司须向三水分局进行排污申报登记，领取排污许可证或登记后，方可投入试生产（运行），并应在规定期限内完成竣工环境保护验收。

七、本环评报告仅作为建设项目环境保护的专业要求，如经科、招商、发改、规划、住建、应急等相关职能部门对该项目有其他要求的，请按相关单位的要求遵照执行。

此复。

佛山市生态环境局

2023年11月23日

抄送：佛山市自然资源局三水分局，区发展和改革局，区应急管理局，白坭镇政府，广东粤扬环保科技有限公司。