主动公开                       佛环三复〔2023〕91号

# 关于《柔性电子材料研发及生产基地建设项目环境影响报告书》审批意见的函

芯鸿材料（广东）有限公司：

你公司报来由广州泓扬环保科技有限公司编制的《柔性电子材料研发及生产基地建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》，统一项目代码：2210-440607-04-01-499148）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（一）项、第二十二条第一款的规定，经研究，批复如下:

一、你公司及广州泓扬环保科技有限公司对报批材料的真实性负责、对《报告书》的评价结论负责，你公司谨慎选择治理工艺，并对生产过程中的安全生产负责。

二、项目位于广东省佛山市三水区乐平镇中部产业片区22-01-02地块之三（中心坐标为：23.300941°N、112.950695°E）。项目总投资50000万元人民币，其中环保投资为2000万元；总用地面积为29992.58平方米，总建筑面积为93882.45平方米。项目主要从事高低压配电柜、笔记本后盖、手机外壳、汽车零配件、电子产品配件、折叠键盘导电膜和保护膜的研发、生产和销售，建成后年产高低压配电柜12.42万台、笔记本后盖99.36万件、手机外壳29808万件、汽车零配件5520万件、电子产品配件248.4万件、折叠键盘导电膜500万套和保护膜2000万平方米。项目员工人数1000人，提供800人在厂内食宿；实行每日3班制，每班工作8小时，年工作天数为300天。

根据《报告书》评价结论及专家组意见，项目按照《报告书》中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实《报告书》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。

三、项目必须严格按《报告书》要求落实各项环境保护措施，执行各项污染物排放标准，并应重点做好如下工作：

（一）项目应按《报告书》内容组织实施。项目含镍废水经含镍废水处理单元处理后回用于封孔和强除后清洗工序，不外排。综合废水、含磷废水、高浓度有机废水分别预处理后，经中水处理系统处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）“工艺与产品用水”标准后，出水（1721.7 吨/天）回用于生产线，浓水（共1218.54吨/天）经最终综合处理系统处理达到广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2新建项目珠三角水污染物排放限值（其中CODCr、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、氟化物执行表1现有项目珠三角排放限值的200%）、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准和南边污水处理厂进水水质标准的较严值后进入南边污水处理厂处理达标后排放。生活污水（114吨/天）经处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及南边污水处理厂进水标准较严者后进入南边污水处理厂处理达标后排放。

（二）项目熔铸废气颗粒物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1中金属熔炼（化）（电弧炉、感应电炉、精炼炉等其它熔炼（化）炉；保温炉）排放限值；保温炉）排放限值。喷砂废气颗粒物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1中落砂、清理的排放限值。阳极氧化线产生的硫酸雾、氮氧化物和蚀刻线产生的氯化氢有组织排放参照执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值，碱雾有组织排放参照执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）及修改单表2新建企业大气污染物排放浓度限值。喷粉线的固化、移印和烘烤废气、喷漆线的喷漆和烤漆废气、电泳线的电泳和固化废气合并排放，颗粒物有组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，非甲烷总烃有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1限值和广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1排放限值的较严者，TVOC有组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1排放限值，总VOCs有组织排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/ 815-2010）表2Ⅱ时段限值。电子产品配件生产的注塑废气和焊接废气合并排放，非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5限值，颗粒物、锡及其化合物有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2限值。折叠键盘导电膜生产的丝印、烘烤、上胶、粘合废气合并排放，非甲烷总烃有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1限值和广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1排放限值的较严者，TVOC有组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1排放限值，总VOCs有组织排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/ 815-2010）表2Ⅱ时段限值。保护膜生产的涂布和烘干废气有组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1排放限值。备用柴油发电机尾气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准浓度限值。厂区内无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物分别执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值、《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表A.1限值要求。其余无组织废气厂界排放分别执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值、广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/ 815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值的二级新扩改建标准限值。食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中表2的大型规模排放限值。

（三）项目须合理布局厂房和设备，确保营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）项目产生的固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，做好分类管理并建立台账。危险废物交由有资质的单位处理，一般工业固体废物委托具备资格和能力的单位处理。各类固废厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求；生活垃圾分类管理并交由相关部门分类处理。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，加强污染防治设施的管理和维护，确保环境安全，应确保项目达到国际清洁生产先进水平。

（六）规范设置排污口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《佛山市环境保护局关于全面推进工业企业污水排放口及给排水系统规范化管理的通知》（佛环〔2018〕66号）要求执行。

（七）核定项目氮氧化物排放量为1.19吨/年，根据《佛山市排污权有偿使用和交易管理办法》（佛府办〔2020〕19号），本批复中核定的需要新增大气污染物总量指标，应当在依法申领（或变更）排污许可证前，通过排污权交易取得，其新增的排污总量指标数量按本批复意见确定。核定项目VOCs（包括非甲烷总烃）的排放量为11.79吨/年，其中有组织排放6.07吨/年，无组织排放5.72吨/年，“减二增一”后核定新增总量指标为23.58吨/年，根据《佛山市挥发性有机物排污量指标精细化管理工作方案（试行）》，本批复中新增的VOCs总量指标，应当从VOCs储备量中列支。项目水污染物总量控制指标纳入南边污水处理厂的总量控制指标，不另行安排。

四、项目主要产污工序（熔铸、喷砂、阳极氧化线、蚀刻、喷粉线的固化、移印及烘烤、喷漆及烤漆、电泳及固化、注塑、焊接、折叠键盘导电膜生产线的丝印、烘烤、上胶、粘合、保护膜生产线的涂布和烘干）及主要治理设施安装高清视频监控，实时监控内容至少在现场保存三个月。

五、环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，工程超过5年方决定开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工并具备试生产（运行）条件后，你公司须向我局进行排污申报登记，领取排污许可证或登记后，方可投入试生产（运行），并应在规定期限内完成竣工环境保护验收。

七、本环评报告仅作为建设项目环境保护的专业要求，如经科、招商、发改、规划、住建、应急等相关职能部门对该项目有其他要求的，请按相关单位的要求遵照执行。

佛山市生态环境局

2023年11月28日

抄送：市自然资源局三水分局，区发展和改革局，区应急管理局，区住建水利局，乐平镇政府，广州泓扬环保科技有限公司。